## Slide 1: Asteriskを使いこなすために 押さえることを三つほど。
Asteriskユーザ会 Gima
Notes: このたびは自宅ラック勉強会まで遊びに来ていただき、ありがとうございます。
音声系ネットワークを組んでみようということで、
初心者向けのハンズオン大会になっています。
まずは、音声システムの概要を軽くしたいと思います。
次にハンズオン大会でやってみたいことと、システムの簡単な構成を説明します

## Slide 2: 中の人について
日本Asteriskユーザ会の一員
  Ｃｉｓｃｏ電話機ネタがちょっと得意
中の人について
  配線系&ＶｏＩＰ系でなんとか生きている社内SE
Notes: Asteriskユーザーズ

## Slide 3: 本セッションについて
基本的に初心者向け
  Asteriskを入れてみたけど、その後が続かなかった。という人向け
専門用語は使わない
  音声系業界はOSS業界とは違った文化をもっているので。 出来るだけOSSに合わせた説明

## Slide 4: あらすじ
音声ネットワークを構成する3大要素
  電話回線
  PBX(主装置)
  電話機
Asteriskで何ができるのか
  既存システムとAsterisk
  Ａsteriskで出来ること

## Slide 5: 音声ネットワークを構成する3大要素
音声系は三か所押さえれば大体OK
  電話回線
  PBX(主装置)
  電話機
Notes: 音声系のネットワークは、大きく分類すると三つに分かれます。
普段から利用しているデータ系ネットワークと大きく変わるところはありません。

## Slide 6: 電話回線(NTT)
大きく分けて3種類
  アナログ(パルス式、ダイヤル式)
  デジタル(BRI回線、PRI回線)
  ひかり電話
NTT仕様が国内標準
  回線の仕様
  サービス内容
  名称
“絶対”の信頼性がウリだった
日本最大の音声ネットワーク
Notes: 「公衆電話交換回線網」と書くと長ったらしいのですが、
電話のネットワークの事を「PSTN」と呼びます。
回線は大きくわけて、
アナログ式の電話回線とデジタル式の二種類に分かれます。
それぞれ短所と長所があります。
NTTがもともと国営企業だったこともあり、国内では
NTTの仕様が標準になっていることが多いです。
基本的にはPSTNを経由して電話の発着信を行う事のほうが多いかと思います。
100年以上昔からある電話網は”絶対つながる”回線として使われてきました。
いまだに、病院や警察、行政、銀行系がバックアップ回線として利用しているのは
そういった実績があるからです。
ひかり電話になってからはビミョーではありますが・・・

## Slide 7: 電話回線(050番号)
安さで勝負する050番号サービス
ISPの「副収入的な」サービス (になってることが多い)
ISP縛りが多い
  音声品質の問題
  収入の問題 (収入が通話料だけ)
だいたいAsteriskに繋がる
SIPをしゃべるので安心 ※ただし要Hack
VoIP-GWを配るISPも多い ※VoIP-GWは後述
Notes: 「公衆電話交換回線網」と書くと長ったらしいのですが、
電話のネットワークの事を「PSTN」と呼びます。
回線は大きくわけて、
アナログ式の電話回線とデジタル式の二種類に分かれます。
それぞれ短所と長所があります。
NTTがもともと国営企業だったこともあり、国内では
NTTの仕様が標準になっていることが多いです。
今回の勉強会では利用することはできませんが、
基本的にはPSTNを経由して電話の発着信を行う事のほうが多いかと思います。
100年以上昔からある電話網は”絶対つながる”回線として使われてきました。
いまだに、病院や警察、行政、銀行系がバックアップ回線として利用しているのは
そういった実績があるからです。
ひかり電話になってからはビミョーではありますが・・・

## Slide 8: PBX(主装置)
通話を”振り分ける”機械
音声データを処理をするための装置
VoIPを扱うPBXはIP-PBXと呼ばれている。
TCP/IPを実装していない(VoIPを扱わない) PBXを、レガシーPBXと呼ぶことが多い。
OSSのIP-PBXでは“Asterisk”がもっとも有名
通話だけならレガシーPBXが有利
  機能が異様に豊富
  耐久性が高い(6年以上)
  導入費用が安い
拡張性ならIP-PBXが有利
  (レガシーPBXと比較して)機能少な目
  導入費用が高い
  高い柔軟性
Notes: 次はPBXです。
ルーターに近い役割を負います。
NATのように、ローカルの番号とグローバルの番号のひも付けを行います。
ブロードキャストを投げたりもします。
性能と信頼性はレガシーPBXのほうが上と言われてます。たとえば
「●●さん、1番の電話に出てください」という「ラインキー補足」は、
レガシーPBXが得意中の得意とする分野です
今回の勉強会ではAsteriskを利用し、各参加者のサーバーを
各拠点のPBXとみなし、拠点間通話をやってみたいと思います。

## Slide 9: 単機能電話機
電源要らず (局側やPBX側から電源が供給される)
アナログ電話機
  パルス式(黒電話など)
  プッシュ式
INS直通電話機
  停電用電話機として使用可能
  入手はかなり困難
昔ながらの”通話だけ”の電話機
Notes: 三つ目の要素は「電話機」です。
ごく一般的な「アナログ回線用電話機」
かなりマニアックな「INS用電話機」
PBXに接続するための「多機能電話機」などがあります。
IP-PBXに接続するタイプの電話機は「IP-電話機」(IPフォン)

## Slide 10: 多機能電話機
“通話”に付加価値を付けた多機能電話機
ネットワークでいうならば、「PC」に近い役目
PBXとセットで販売される事が多い
  PBXの機能をフルに発揮できる
  囲い込みしやすい
“通話だけ”ではない、多機能な電話機もある
  「●●さん、外線1番に電話ですよ」機能
  業務時間外の留守番機能
機能名はメーカー毎に異なるが、 やってることはだいたい一緒
国内メーカーでは、NAKAYOやパナソニックなどがAsteriskに非公式ながらも対応。
Notes: 三つ目の要素は「電話機」です。
ごく一般的な「アナログ回線用電話機」
かなりマニアックな「INS用電話機」
PBXに接続するための「多機能電話機」などがあります。
IP-PBXに接続するタイプの電話機は「IP-電話機」(IPフォン)

## Slide 11: VoIP-GW
ＴＣＰ/IPをしゃべらない機器と、どう付き合うか
アナログ 電話機
ISDN
Analog
PBX
Notes: さまざまな都合により、TCP/IPをしゃべらない機器とも
音声通話の必要がでてきます。
レガシーPBXはVoIPパケットを扱いませんし、
コストの問題から、アナログ電話機をまだ使い続けるところもあります。
そんな音声機器と通信を頑張るのがVoIP-GWです

## Slide 12: VoIP-GW
回線やレガシーPBXとIP回線を受け渡す機械
ネットワーク系でいうところの 「メディアコンバータ」にイメージが近い機器
受ける口が様々なので機器のポートも様々
  外線などに繋げる”FXO”
  FAXやアナログ電話機を繋げる”FXS”
  デジタル回線
  専用線
アナログ電話機用のVoIP-GWは ATA（Analog telephony Adapter)と呼ばれる

## Slide 13: 音声ネットワークを構成する3大要素 まとめ
電話回線
    IP系・・・ひかり電話、050回線業者
    メタル・・・アナログ回線、デジタル回線
PBX(主装置)
    レガシーPBX
    IP-PBX(メーカー製PBX OSSなPBX)
電話機
    多機能電話機
    単機能電話機
Notes: 音声系のネットワークは、大きく分類すると三つに分かれます。
普段から利用しているデータ系ネットワークと大きく変わるところはありません。

## Slide 14: Asteriskで何ができるのか
既存システムとAsterisk
Asteriskで出来ること
ここから後半です
Notes: Asterisk最大の特徴は、「自分自身で通話の流れを制御できる」というところにあります

## Slide 15: Asteriskで何ができるのか
Asteriskを入れてみて、 まず思いつく導入シーンとしては・・・
  旧来PBX代替としてのAsterisk+IP電話機
  内線延長ソリューションとしてのAsterisk+スマホ
Notes: Asterisk最大の特徴は、「自分自身で通話の流れを制御できる」というところにあります

## Slide 16: 既存システムとAsterisk
旧来PBX代替としてのAsterisk+IP電話
  メーカー製PBXとの競合
    メーカー製PBXのほうが多機能 (デフォルト機能の数で争ったら負け)
    信頼性でメーカー製PBXに勝てない (特にレガシーPBXの信頼性は絶大)
Notes: Asterisk最大の特徴は、「自分自身で通話の流れを制御できる」というところにあります

## Slide 17: 既存システムとAsterisk
内線延長ソリューションとしてのAsterisk+スマホ
  音声系キャリアとの競合
    Asteriskを内線延長用サーバーとして立てても、 ノウハウ豊富な既存サービス(Skype、050番号サービスなど)と競合する
    白い犬が出てきたらコスト勝負で負ける
Notes: Asterisk最大の特徴は、「自分自身で通話の流れを制御できる」というところにあります

## Slide 18: 既存システムとAsterisk(小まとめ)
Asteriskで旧来システムをリプレースすると 費用/運用で痛い目に合うことが多い。
そもそも、Asterisk入れるより既存サービスを 利用した方が楽では・・・? という、導入前の不安に応えらるのか？という 疑問
Notes: Asterisk最大の特徴は、「自分自身で通話の流れを制御できる」というところにあります

## Slide 19: Asteriskで何ができるのか
メーカー/キャリアに縛られない音声制御
  VoIP機器やキャリアのクセを吸収するゲートウェイ
利用者の手による音声制御
  OSSを利用した音声制御
  オレオレ詐欺のような何か
Notes: Asterisk最大の特徴は、「自分自身で通話の流れを制御できる」というところにあります

## Slide 20: Asteriskで何ができるのか
メーカー/キャリアに縛られない音声制御
  音声機器やキャリアのクセを吸収するゲートウェイ
Notes: Asterisk最大の特徴は、「自分自身で通話の流れを制御できる」というところにあります

## Slide 21: Asteriskで何ができるのか
OSSを利用した音声制御
  ひかり電話宛の電話をAsteriskで転送
  携帯電話からAsteriskを踏み台にひかり電話で発信
BlueToothで
携帯電話を接続
Notes: Asterisk最大の特徴は、「自分自身で通話の流れを制御できる」というところにあります

## Slide 22: Asteriskで何ができるのか
オレオレ詐欺のような何か
  東京に居ながら、九州の市外局番で発信できる
    他拠点に設置したAsteriskを踏み台（Proxy）にして発信
    他拠点宛の電話を一か所で集中処理
    発信地点を特定されにくくする
鹿児島なう
鹿児島の市外局番から
かかってきたぞ
Notes: Asterisk最大の特徴は、「自分自身で通話の流れを制御できる」というところにあります

## Slide 23: まとめ
音声ネットワークの3大要素を押さえておけば 何とかなる
Asteriskを既存サービスの代替にするのはコスト大
Asteriskは音声に付加価値をつけるのが得意
Notes: Asterisk最大の特徴は、「自分自身で通話の流れを制御できる」というところにあります

## Slide 24
ご清聴ありがとうございました。
Notes: Asterisk最大の特徴は、「自分自身で通話の流れを制御できる」というところにあります